Приложение

к    постановлению         администрации

городского поселения –город Семилуки

от « 24 »  июля  2014 г.  №  266

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД СЕМИЛУКИ

1. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах городского поселения – город Семилуки:

1.1. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, размещаемого на улицах городского поселения – город Семилуки (приложение № 1).

1.2. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах городского поселения – город Семилуки (приложение № 2  - не приводится).

1.3. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на улицах городского поселения – город Семилуки  (приложение № 3 - не приводится).

Приложение № 1

к  Типовым  архитектурным   решениям

нестационарных    торговых    объектов,

размещаемых  на территории городского

поселения – город Семилуки

Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, размещаемого  на  улицах  городского  поселения – город  Семилуки

Площадь  под    размещение   нестационарного   торгового   объекта   по внешним габаритам:

киоски  -  до 15 кв. м.;

павильоны – до 50 кв.м.

Верхняя отметка объекта - 3 метра.

Описание размещаемого объекта:

- конструктивная  схема - металлический  каркас  с  заполнением;

- облицовка  наружных   стен  киоска  и  козырька - металлический  лист холоднокатаный  (ГОСТ  19904-90)   с   декоративными    элементами   из металлической  трубы (ГОСТ 30245-94, 8639-82, 8645-68, 13663-86) и окраской высококачественными  эмалями, цвет по цветовому стандарту RAL - RAL 6027.    Высота козырька 0,4 - 0,7 метра;

- заполнение оконных проемов - окна из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99) цвет по цветовому стандарту RAL - RAL 6027, высота оконного проема - 1,85 - 2,15 метра,  отметка  от   уровня    земли - 0,45 метра.   Оконные  проемы  могут располагаться  на  одном,  двух  или  трех  фасадах  нестационарного торгового объекта;

- рекламная вывеска - объемная вывеска или объемные буквы из ПВХ с подсветкой в ночное время;

- около  нестационарного  торгового    объекта  необходимо  установить урну,  окрашенную  в    цвет   нестационарного   торгового   объекта   (цвет  по цветовому  стандарту RAL - RAL 6027).

В случае  если  схемой размещения нестационарных торговых объектов на   территории   городского  поселения – город  Семилуки  предусматривается размещение нестационарного торгового объекта в комплексе  с  остановочным навесом,  он  должен  соответствовать  следующим   параметрам:

- остановочный навес состоит из:

вертикальных  несущих  элементов - колон, горизонтальных  несущих  элементов - балок  и  ферм,   скамейки;

- элементы    остановочного  навеса   выполняются   из    металлической трубы (ГОСТ 30245-94,  8639-82,  8645-68,  13663-86),   окрашенной   в      цвет нестационарного  торгового  объекта (цвет по цветовому стандарту RAL - RAL 6027);

- покрытие остановочного навеса - сотовый поликарбонат (ТУ 2256-001-54141872-2006);

- остановочный  навес   состоит  из   типовых   модулей:

длина - 3 метра,

высота - 2,92 метра,

ширина - в  соответствии  с  шириной  нестационарного  торгового  объекта.

В   зависимости   от   интенсивности    пассажиропотока    и    графика общественного   транспорта  применяется  от 1 до 3 модулей    остановочного навеса  на  одной  остановке.

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.