Приложение к постановлению администрации городского поселения – город Семилуки от 23 декабря 2013 г.№ 410 ( в редакции от 17 декабря 2015 г. № 664 )

### Муниципальная программа

### городского поселения – город Семилуки

«Организация предоставления населению  жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды»

на 2014-2019 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

городского  поселения – город Семилуки

«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды»  на 2014-2019 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Семилуки |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы городского поселения – город Семилуки Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории городского поселения – город Семилуки. |
| Задачи муниципальной программы | Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры. Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда. Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования. Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду. Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования. Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения. Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 гг. |
| Целевые показатели эффективности реализации | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади. Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1.«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения». Основные мероприятия: 1.1.Строительство,капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей. 1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. 1.3. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений. Подпрограмма 2.«Благоустройство территории городского поселения – город Семилуки». Основные мероприятия: 2.1.Строительство участков сети ливневой канализации. 2.2.Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание. 2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию. 2.4.Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения. 2.5.Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории городского поселения – город Семилуки. 2.6.Прочие мероприятия по благоустройству. Подпрограмма 3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения- город Семилуки. Основные мероприятия: 3.1 Капитальный ремонт жилых домов 3.2.Строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих на территории поселения, из аварийного жилого фонда. 3.3.Снос аварийных домов. 3.4 Прочие мероприятия. Подпрограмма 4. «Энергоэффективность и развитие энергетики» Основные мероприятия: 4.1. Оплата уличного освещения. 4.2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники. 4.3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Всего-407518,4 т.р. В том числе 2014 год – 202527,4 т.р. 2015 год – 37423 т.р. 2016 год – 40211 т.р. 2017 год – 40 497 т.р. 2018 год – 43500 т.р. 2019 год – 46360 т.р. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 100 %. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 0 %. Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Увеличение протяженности сетей уличного освещения. . Увеличение доли восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов). Ликвидация с территории поселения отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках. Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования. Цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха. Справочно (согласно мероприятиям программы): Ввод в эксплуатацию водопроводной сети. Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды , насосной станции. Реконструкция водоводов. Строительство (реконструкция) канализационного коллектора и строительства КНС. Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации. Снос аварийных жилых домов. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем  в указанной сфере и прогноз её реализации

На 1 января 2014 года общая площадь жилищного фонда поселения составляет 658,5 тыс. м2. Наибольшую долю занимает жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 97,5 % или 642,3 тыс. м2,  на  муниципальный жилищный фонд приходится площадь  - 16,2 тыс. м2 (2,5%). Число домовладений (квартир) составляет  10029.

Структура жилищного фонда по форме собственности имеет тенденцию к сокращению доли муниципального и ведомственного фонда за счет роста доли жилья, находящегося в личной собственности.

Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения  являются подземные воды  водоносных комплексов.

Общее количество скважин  34 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.

Разводящая сеть протяженностью 39,1  км тупиковая, процент изношенности от  70%.  Материал труб - сталь.

Водопотребление 5,7 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».

Водоотведение. Система централизованного водоотведения поселения 60 % всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети – 31,8 км,   в том числе напорных коллекторов – 11,4 км.

Электроснабжение. Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется  через подстанции  ПС 35/6 кВ№4 ОАО МРСК Воронежэнерго.

Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет  61,7 %. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ –  41421 км, воздушных линий 6 кВ –  25304 км; кабельных линий 0,4 кВ -  21076 км, воздушных линий 0,4 кВ -  127612 км.

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжение 6 кВ осуществляется через  4 распределительных пункта (РП) и 73 трансформаторных подстанций 6/0,4  кВ с суммарной установленной мощностью 11 МВА.. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет  73 %.  Теплоснабжение. Обеспечение теплом жилого фонда осуществляется от 6 котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности.

Мощность всех источников теплоснабжения составляет 53,5 Гкал/час.

Основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, требует реконструкции и замены на высокоэффективное и энергоемкое.

Износ тепловых сетей составляет 50%, на многих участках требуется реконструкция с заменой трубопроводов.

Протяженность существующих тепловых сетей – 13,950 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает  ООО «Лидер».

Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.

Поселение имеет  сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет -  187,92 км.

Уровень газификации домовладений природным газом составляет  100% .

Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутрипоселковых газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.

Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

## Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить  уровень жизни населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является  повышение качества жизни населения.

Задачи  Программы:

Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.

Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда.

Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.

Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.

Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.

Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.

#### Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.2.1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2019 год.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-,  газо- и водоснабжения населения, водоотведения».

Основные мероприятия:

| 1.1. | Строительство,капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей. |
| --- | --- |
| 1.2. | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. |
| 1.3. | Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений. |

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории  городского поселения – город Семилуки».

Основные мероприятия:

| 2.1. | Строительство участков сети ливневой канализации. |
| --- | --- |
| 2.2. | Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание. |
| 2.3. | Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию. |
| 2.4. | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения. |
| 2.5. | Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории поселения. |
| 2.6. | Прочие мероприятия по благоустройству. |

Подпрограмма 3.«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения – город Семилуки.

Основные мероприятия:

| 3.1 | Капитальный ремонт жилых домов. |
| --- | --- |
| 3.2 | Строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих на территории поселения, из аварийного жилого фонда. |
| 3.3 3.4 | Снос аварийных домов. Прочие мероприятия. |

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» городского поселения – город Семилуки.

Основные мероприятия:

| 4.1. | Оплата уличного освещения |
| --- | --- |
| 4.2. | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники. |
| 4.3. | Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения . |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение  Программы

Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета  городского поселения – город Семилуки

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2  к настоящей Программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации  Программы возможны  риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование   может привести к тому, что показатели  не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем  и жилищная проблема в  муниципальном образовании останется нерешенной.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.

Раздел 6.  Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность  реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период  (Приложение 3).

.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1

«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».

| Ответственный исполнитель Подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Семилуки |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы 1муниципальной программы | Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной сферы городского поселения – город Семилуки. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества услуг. |
| Задачи подпрограммы 1муниципальной программы | Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства. Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры. Повышение надежности инженерных систем и их развитие. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Создание условий для экономии эксплуатационных расходов. |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | Увеличение протяженности сетей уличного освещения. Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью. Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции. Реконструкция водоводов. Строительство (реконструкция) канализационного коллектора и строительства КНС. Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации. |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | 1.1. Строительство,капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей. 1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. 1.3. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Всего- 30186 т.р. В том числе 2014 год – 4731 т.р. 2015 год – 4000 т.р. 2016 год – 6500 т.р. 2017 год – 6136т.р. 2018 год- 6550 т.р. 2019 год – 7000 т.р. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Повышения качества услуг. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счёт уличного освещения, ввода в эксплуатацию водопроводной сети, ввода в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, строительства (реконструкции) канализационного коллектора. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  в указанной сфере и прогноз её реализации

Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения  являются подземные воды  водоносных комплексов.

Общее количество скважин 34 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.

Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая, процент изношенности от 70 %.  Материал труб - сталь.

Водопотребление 190 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».

Водоотведение. Система централизованного водоотведения поселения 60 % всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети – 31,8 км,   в том числе напорных коллекторов -  11,4 км.

Электроснабжение. Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется  через подстанции  ПС 35/6кВ №4 ОАО МРСК Воронежэнерго.

Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет 61,7 %. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ – 41421 км, воздушных линий 6 кВ – 25304 км; кабельных линий 0,4 кВ - 21076 км, воздушных линий 0,4 кВ - 127612 км

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжение 6 кВ осуществляется через  4 распределительных пункта (РП) и 73 трансформаторных подстанций 6/0,4  кВ с суммарной установленной мощностью  11  МВА.. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет  73 %. .

Теплоснабжение. Обеспечение теплом жилого фонда осуществляется от 6 котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности.

Мощность всех источников теплоснабжения составляет 53,5 Гкал/час.

Основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, требует реконструкции и замены на высокоэффективное и энергоемкое.

Износ тепловых сетей составляет 50 %.

Протяженность существующих тепловых сетей -13,95 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО « Лидер».

Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.

Поселение имеет  сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет – 187,92 км.

Уровень газификации домовладений природным газом составляет  100% .

Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутригородских  газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.

Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

## Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить  уровень жизни населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является  повышение качества жизни населения.

Задачи  подпрограммы:

Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.

Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.

Повышение надежности инженерных систем и их развитие.

Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основные мероприятия:

| 1. | Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) канализационных сетей. |
| 3. | Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) тепловых сетей. |
| 4. | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. |
| 5. | Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений. |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение  подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета  городского поселения – город Семилуки.

В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2 к настоящей подпрограмме.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

При реализации подпрограммы возможны  риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование   может привести к тому, что показатели  не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Раздел 6.  Оценка эффективности реализации подпрограммы

Социально-экономическая эффективность  реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период  (Приложение 3).

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2

«Благоустройство территории городского поселения – город Семилуки».

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения – город Семилуки. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения. Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования. |
| Целевые показатели эффективности реализации | Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади. Увеличение площади озелененных территорий в городе. |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Основные мероприятия: 1. Строительство участков сети ливневой канализации. 2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание 3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию. 4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения. 5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы ВОВ воинов и зон отдыха муниципального образования. 6. Прочие мероприятия по благоустройству. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Всего – 142104 т.р. В том числе 2014 год –24832 т.р. 2015 год- 19556 т.р. 2016 год- 23516 т.р. 2017 год - 23500 т.р. 2018 год –24500 т.р. 2019 год -26300 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования: ликвидация с территории муниципального образования несанкционированных свалок, восстановление озелененных территорий (парков, скверов), озеленение территории муниципального образования, цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  в указанной сфере и прогноз её реализации

Комплексные мероприятия по охране природы и оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, следует предусматривать в соответствии с нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.

Для поселения в целом характерно достаточное количество озелененных территорий ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ, спортивных площадок. Наиболее благоустроенной частью поселения является центральная часть поселения, где осуществляется уход за деревьями и кустарниками.

Территория  муниципального образования в целом достаточно озеленена за счет зеленых зон,  садов и озелененных участков частных домовладений, процент которых в жилой застройке населенного пункта достаточно высок.

Основные экологические проблемы муниципального образования связаны со сбором ТБО, а также решением вопросов по организации несанкционированных свалок.

Лесопарковые зоны на территории муниципального образования создавались более 40 лет назад, многие насаждения повреждены и нуждаются в замещающей посадке. Необходимо поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.

Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая подпрограмма.  Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.

Задачи  Программы:

Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.

Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.

Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере  сохранения окружающей природной среды.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

Увеличение доли озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.

Ликвидация с территории муниципального образования отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.

Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.

Цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основные мероприятия:

1.  Строительство участков сети ливневой канализации.

2 . Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.

3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.

4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу)  аварийных насаждений.. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.

5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы ВОВ воинов и зон отдыха  муниципального образования.

6.  Прочие мероприятия по благоустройству.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение  подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета  городского поселения – город Семилуки

В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2  к настоящей подпрограмме.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

При реализации подпрограммы возможны  риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование   может привести к тому, что показатели  не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Раздел 6.  Оценка эффективности реализации подпрограммы

Социально-экономическая эффективность  реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема подпрограммных мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период  (Приложение 3).

.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения –городского поселения – город Семилуки»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения – город Семилуки |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищного строительства |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения. Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов. Обеспечение наличия в муниципальном образовании документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| Целевые показатели эффективности реализации | Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах. Увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию. Увеличение количества расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные малоэтажные жилые дома. Увеличение количества жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в построенные малоэтажные жилые дома. |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Основные мероприятия: 1.Капитальный ремонт жилых домов. 2.Строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих на территории поселения, из аварийного жилого фонда. 3.Снос аварийных домов. 4. Прочие мероприятия. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Всего- 182295 т.р. В том числе: 2014 год- 164395 т.р. 2015 год- 6087 т.р. 2016 год –2213 т.р. 2017 год –2200 т.р 2018 год –3700 т.р. 2019 год -3700 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация подпрограммы в полном объеме будет способствовать улучшению жилищных условий жителей муниципального образования. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  в указанной сфере и прогноз её реализации

Подпрограмма разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития  муниципального образования до 2020 года и стимулирования миграционного притока на территорию поселения. Нацелена подпрограмма на создание условий по обеспечению жителей муниципального образования доступным жильем.

Жилищная проблема  является актуальной для муниципального образования:

- недостаточные объемы жилищного строительства;

- наличие  домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить свои жилищные условия могут не многие. Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилые помещения на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.

Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода жилья
в эксплуатацию, являются ограниченные возможности  по финансированию жилищного строительства.

Низкий уровень доходов бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории муниципального образования, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для решения вопроса о ликвидации аварийных жилых домов, признанных  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, об удовлетворении существующей потребности в переселении граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения жилищный фонд необходимо увеличить.

Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, в настоящее время остаются:

- высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке;

- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.

Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов. .

Обеспечение наличия в муниципальном образовании   документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах.

Увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию.

Увеличение доли капитально отремонтированных жилых домов.

Увеличение количества расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в  построенные малоэтажные жилые дома.
            Увеличение количества жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в построенные малоэтажные жилые дома.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основные мероприятия:

1. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

2. Строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих на территории поселения, из аварийного жилого фонда.

3. Снос аварийных домов.

4. Прочие мероприятия

Раздел 4. Ресурсное обеспечение  Программы

Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета  городского поселения – город Семилуки.

В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2, к настоящей подпрограмме.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации подпрограммы возможны  риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование   может привести к тому, что показатели  не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Раздел 6.  Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность  реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема  мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период  (Приложение 3).

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2019 годы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Семилуки. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы 4 муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности. Улучшение электроснабжения населенных пунктов. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества услуг. |
| Задачи подпрограммы 4 муниципальной программы | Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса. Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях. Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности. Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета. Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях. Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 4 | Объем экономии электроэнергии. |
| Основные мероприятия подпрограммы 4 муниципальной программы | Основные мероприятия: 1. Оплата уличного освещения. 2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники. 3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения . |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 муниципальной программы | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Всего –50764,4 т.р. В том числе: 2014 год- 8569,4 т.р. 2015 год- 7580 т.р. 2016 год- 8260 т.р. 2017 год- 8245 т.р. 2018 год- 8750 т.р. 2019 год- 9360 т.р. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 муниципальной программы | Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов энергоресурса-потребления. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  в указанной сфере и прогноз её реализации

Подпрограмма устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития Воронежской области, определяет  мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования,  механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее реализации, оценку  экономической эффективности подпрограммы.

Подпрограмма направлена на повышение качества жизни населения и на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики поселения и бюджетной сферы.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера характеризуется повышенной энергоемкостью.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В последние годы тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в качестве одного из ключевых приоритетов технологической модернизации страны.

Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Задачи  подпрограммы:

Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.

Организация энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.

Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.

Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности.

Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.

Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.

Повышение надежности  энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.

Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

Ожидаемый результат подпрограммы.

Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов энергоресурса-потребления.

Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.

Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основные мероприятия:

| 1. | Оплата уличного освещения |
| --- | --- |
| 2. | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники. |
| 3.. | Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения . |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение  подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета  городского поселения – город Семилуки.

В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2 к настоящей подпрограмме.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

При реализации подпрограммы возможны  риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование   может привести к тому, что показатели  не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Раздел 6.  Оценка эффективности реализации подпрограммы

Социально-экономическая эффективность  реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период  (Приложение 3).

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |
| Расходы бюджета городского поселения - город Семилуки на реализацию муниципальной программы |
| «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Расходы бюджета городского поселения - город Семилуки по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|  |  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 (шестой год реализации) |
| Муниципальная программа | «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы | всего, в том числе: | 202527,00 | 37223,00 | 40411,00 | 40497,00 | 43500,00 | 46360,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 202527,00 | 37223,00 | 40411,00 | 40497,00 | 43500,00 | 46360,00 |
| Подпрограмма 1 | «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения». | всего, в том числе: | 4731,00 | 4000,00 | 6500,00 | 6136,00 | 6550,00 | 7000,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 4731,00 | 4000,00 | 6500,00 | 6136,00 | 6550,00 | 7000,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей | всего, в том числе: | 4596,00 | 2600,00 | 6250,00 | 5986,00 | 6350,00 | 5800,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 4596,00 | 2600,00 | 6250,00 | 5986,00 | 6350,00 | 5800,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. | всего, в том числе: | 35,00 | 100,00 | 250,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 35,00 | 100,00 | 250,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1000,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории городского поселения - город Семилуки». | всего: | 24832,00 | 19556,00 | 23238,00 | 23916,00 | 24500,00 | 26300,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 24832,00 | 19556,00 | 23238,00 | 23916,00 | 24500,00 | 26300,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство участков сети ливневой канализации. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 600,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | .Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание. | всего, в том числе: | 660,00 | 696,00 | 585,00 | 1000,00 | 950,00 | 1000,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 660,00 | 696,00 | 585,00 | 1000,00 | 950,00 | 1000,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию. | всего, в том числе: | 2544,00 | 300,00 |  |  | 2700,00 | 2700,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 2544,00 | 300,00 |  |  | 2700,00 | 2700,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения. | всего, в том числе: | 1500,00 | 2000,00 |  | 2500,00 | 2350,00 | 2500,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 15800,00 | 2000,00 |  | 2500,00 | 2350,00 | 2500,00 |
| Основное мероприятие 2.5 | Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования | всего, в том числе: | 1 050,00 | 1 500,00 | 1 833,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2100 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 1 050,00 | 1 500,00 | 1 833,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2100 |
|  | Благоустройство сквера по ул.25 лет Октября | всего ,в том числе |  |  | 1 833,20 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки |  |  | 1 833,20 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Прочие мероприятия по благоустройству. | всего, в том числе: | 19 078,00 | 15 060,00 | 20 820,00 | 18 416,00 | 16 500,00 | 17400 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 19 078,00 | 15 060,00 | 20 820,00 | 18 416,00 | 16 500,00 | 17400 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения". | всего: | 1654395,00 | 6087,00 | 2213,00 | 2200,00 | 3700,00 | 3700,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 164395,00 | 6087,00 | 2213,00 | 2200,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| Основное мероприятиес3.1 | Капитальный ремонт жилых домов | всего | 285,00 | 34,00 | 60,00 | 60,00 |  | 3700,00 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 285,00 | 34,00 | 60,00 | 60,00 |  | 3700,00 |
| Основное мероприятиес3.2 | Строительство жилых домов для переселения гоаждан, проживающих на территории поселения, из аварийного жилищного фонда | всего, в том числе: | 158912,00 | 4553,00 | 653,00 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 158912,00 | 4553,00 | 653,00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Снос аварийных домов. | всего, в том числе: |  | 1500,00 | 1500,00 | 2140,00 | 3700,00 |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки |  | 1500,00 | 1500,00 | 2140,00 | 3700,00 |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Прочие мероприятия | всего, в том числе: | 5198,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 5198,00 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2019 годы | всего: | 8 569,40 | 7 580,00 | 8 260,00 | 8 245,00 | 8 750,00 | 9360 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 8 569,40 | 7 580,00 | 8 260,00 | 8 245,00 | 8 750,00 | 9360 |
| Основное мероприятие 4.1 | Оплата уличного освещения | всего, в том числе: | 7928,4 | 7 580,00 | 7 860,00 | 8 245,00 | 7 930,00 | 8400 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 7928,4 | 7 580,00 | 7 860,00 | 8 245,00 | 7 930,00 | 8400 |
| Основное мероприятие 4.2 | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники | всего, в том числе: | 271 |  | 400,00 |  | 690,00 | 720 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 271 |  | 400,00 |  | 690,00 | 720 |
| Основное мероприятие 4.3 | Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения | всего, в том числе: | 370 |  |  |  | 130,00 | 240 |
|  |  | Администрация городского поселения - город Семилуки | 370 |  |  |  | 130,00 | 240 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|  |  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (третий год реализации) | 2018 (третий год реализации) | 2019 (третий год реализации) |
| Муниципальная программа | «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы | ВСЕГО, в том числе: | 202527,40 | 37223,00 | 40411,00 | 40497,00 | 43500,00 | 46360,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 52950,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 76449,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 73128,00 | 37223,00 | 40411,00 | 40497,00 | 43500,00 | 46360,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения». | всего, в том числе: | 4731,00 | 4000,00 | 6500,00 | 6136,00 | 6550,00 | 7000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2796,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1935,00 | 4000,00 | 6500,00 | 6136,00 | 6550,00 | 7000,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей | всего, в том числе: |  |  | 6250,00 | 5986,00 | 6350,00 | 5800,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2796,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1800,00 | 2600,00 | 6250,00 | 5986,00 | 350,00 | 5800,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. | всего, в том числе: | 35,00 | 100,00 | 250,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35,00 | 100,00 | 250,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории поселения». | всего, в том числе: | 24832,00 | 19556,00 | 23238,00 | 23916,00 | 24500,00 | 26300,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 24832,00 | 19556+ | 23238,00 | 23916,00 | 24500,00 | 26300,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание. | всего, в том числе: | 660,00 | 696,00 | 585,00 | 1000,00 | 950,00 | 1000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 660,00 | 696,00 | 585,00 | 1000,00 | 950,00 | 1000,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию. | всего, в том числе: | 2544,00 | 300,00 |  |  | 2700,00 | 2700,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2544,00 | 300,00 |  |  | 2700,00 | 2700,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2..4 | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения. | всего, в том числе: | 1500,00 | 2000,00 |  | 2500,00 | 2350,00 | 2500,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1500,00 | 2000,00 |  | 2500,00 | 2350,00 | 2500,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования | всего, в том числе: | 1050,00 | 1500,00 | 1833,00 | 2000,00 | 1900,00 | 2000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1050,00 | 1500,00 | 1833,00 | 2000,00 | 1900,00 | 2000,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | Благоустройство сквера по ул.25 лет Октября | всего, в том числе: |  |  | 1833,20 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1833,20 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Прочие мероприятия по благоустройству. | всего, в том числе: | 19078,00 | 15060,00 | 20820,00 | 18416,00 | 16500,00 | 17400,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19078,00 | 15060,00 | 20820,00 | 18416,00 | 16500,00 | 17400,00 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения". | всего, в том числе: | 164395,00 | 6087,00 | 2213,00 | 2200,00 | 3700,00 | 3700,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 52950,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 72212,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 39233,00 | 6087,00 | 2213,00 | 2200,00 | 3700,00 | 3700,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Капитальный ремонт жилых домов | всего, в том числе: | 285,00 | 34,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 285,00 | 34,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих на территории поселения, из аварийного жилого фонда | всего, в том числе: | 158912,00 | 4553,00 | 653,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 52950,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 72212,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33750,00 | 4553,00 | 653,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Снос аварийных домов. | всего, в том числе: |  | 1500,00 | 1500,00 | 2140,00 | 3700,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1500,00 | 1500,00 | 2140,00 | 3700,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Прочие мероприятия | всего, в том числе: | 5198,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5198,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы | всего, в том числе: | 8569,4 | 7580 | 8260 | 8245 | 8750 | 9360 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1441,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7128 | 7580 | 8260 | 8245 | 8750 | 9360 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Оплата уличного освещения | ВСЕГО, в том числе: | 7928,4 | 7580 | 7860 | 8245 | 7930 | 8400 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1441,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6487 | 7580 | 7860 | 8245 | 7930 | 8400 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники | ВСЕГО, в том числе: | 271 |  | 400 |  | 690 | 720 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 271 |  | 400 |  | 690 | 720 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения | ВСЕГО, в том числе: | 370 |  |  |  | 130 | 240 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 370 |  |  |  | 130 | 240 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ |
|  | Муниципальная программа городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ, иной отраслевой и ведомственной отчетности | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2013 год оценка | 2014первый год реализации | 2015второй год реализации | 2016третий год реализации | 2017четвертый год реализации | 2018пятый год реализации | 2019шестой год реализации |
|  | ПРОГРАММА «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения». |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции |  | Соотв.ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водоводов. |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство (реконструкция) канализационного коллектора и строительства КНС. |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади. |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь озелененных территорий в сельских населенных пунктах |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  | кв.метров |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт с учетом требований энергетической эффективности в общем количестве многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт с учётом Перечня обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  | кв.метров |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охваченность многоквартирных домов капитальным ремонтом с учётом требований энергетической эффективности на 10 000 кв.м. общей площади жилищного фонда |  | кв.метров |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу к общей численности населения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем ввода жилья в эксплуатацию |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные малоэтажные жилые |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу . |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество жилых помещений, предоставленных малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение |  | кВтч. |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю:

Глава администрации городского

поселения – город Семилуки Семилукского

муниципального района Воронежской области

___________________ А.И. Гирчев

17.12.2015 г.

А К Т

обнародования постановления администрации городского поселения – город Семилуки от 17.12.2015 г. . №  664 «О внесении изменений в постанеовление администрации городского поселения – город Семилуки от 23.12.2013 г. № 410 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы»

г. Семилуки                                                                              17  декабря 2015 г.

Мы нижеподписавшиеся:

Черных Ирина Владимировна – заведующая канцелярией администрации городского поселения – город Семилуки, 1977 года рождения, зарегистрированная по адресу: г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 22, кв. 45;

Строкова Наталия Владимировна – главный специалист администрации городского поселения – город Семилуки, 1956 года рождения, зарегистрированная по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/21, кв. 15;

Котлярова Надежда Петровна – старший инспектор администрации городского поселения – город Семилуки, 1954 года рождения, зарегистрированная по адресу: г. Семилуки, ул. Комсомольская, 5, кв.6,

составили настоящий акт в том, что 17.12. 2015 г. на стенде в здании администрации городского поселения – город Семилуки по адресу:   г. Семилуки, ул. Ленина, 11 разместили копию постановления администрации городского поселения – город Семилуки от 17.12.2015 г. № 664 «О внесении изменений в постанеовление администрации городского поселения – город Семилуки от 23.12.2013 г. № 410 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы»

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится вместе с первым экземпляром обнародованного постановления администрации городского поселения – город Семилуки.

Черных И.В.                    ________________

Строкова Н.В.                 ________________

Котлярова Н.П.               ________________