Приложение к решению Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки

от 23.06.2010 г. № 14 в редакции решения Совета  народных

депутатов городского поселения – город Семилуки от 02.06.2017г.№109

### Статья 8.5. Общественно-деловые зоны.

# Индекс зоны О 5.

Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Виды разрешенного использования |
| 1. | Основные виды разрешенные использования . | Универсальные спортивные и зрелищные комплексы; Стадионы, лыжные базы. Спортплощадки, теннисные корты; Спортклубы, спортивные школы, тренажерные залы. Пункты оказания первой медицинской помощи. Гостиницы. Предприятия общественного питания. Кинотеатры, интернет-салоны. Отделения связи. Участковые пункты милиции, объекты пожарной охраны. Зеленые насаждения. Общественные туалеты; Бани, сауны; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | Парковки и стоянки индивидуальных легковых автомобилей. Элементы внешнего благоустройства. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | Киоски, временные павильоны розничной торговли. Инженерно-технические сооружения и коммуникации. |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 4. | Архитектурно-строительные требования | Нормативы размеров земельных участков N п/п Наименование объектов Размер земельного участка Объекты спорта регионального значения 1. Спортивные комплексы Размеры земельных участков помещений для физкультурных занятий и тренировок, физкультурно-спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных сооружений устанавливаются заданием на проектирование | 2. Плавательные бассейны 3. Стадионы Объекты физической культуры и массового спорта местного значения 1. Спортивные комплексы Территория физкультурно-спортивных сооружений принимается из расчета 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел. | 2. Плавательные бассейны 3. Стадионы 4. Плоскостные сооружения Минимальная площадь земельного участка размещения инженерно-технических сооружений и коммуникаций – 8 кв.м - Высота зданий- 3 этажа; - Максимальный процент застройки-50% - Приобъектные стоянки продолжительного паркирования (более 15 мин) и кратковременного паркирования (менее 15 мин.) должны быть размещены вне зон пешеходного движения не далее 100 и 50-ти метровой доступности от объекта соответственно. Общая стоянка транспортных средств при учреждениях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей 7-10 машино-мест и 15-20 велосипедов и мопедов. - Обеспечение возможности беспрепятственного движения инвалидов и других маломобильных групп населения. Иные показатели: - Отступ от смежных участков-6м и красной линии -5м |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | Общественные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площади участка). |
| 6. | Защита от опасных природных процессов. | При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий; Организация поверхностного стока с устройством ливневой канализации. |